## Slide 1
Использование отходов, получаемые при обработки древесины
МКОУ «Дубровинская СОШ»
Учитель технологии: Данилов Александр Владимирович

## Slide 2
При обработки и изготовлении изделий из древесины получаем большое количество отходов в виде стружки и обрези. Как правило эти отходы либо выбрасываются, либо сжигаются, при этом происходит загрязнение окружающей среды.
Но можно посмотреть на эту проблему с другой точки зрения: использовать отходы для декоративно-прикладных работ, декора, сувениров.
Рассмотрим один из вариантов.

## Slide 3
Выполняется чертёж, где показаны размеры отверстий и бороздки
круглого изделия

## Slide 4
Берём стружку. Ширина и длина не имеют значения. Простым карандашом на поверхности стружки наносим тонкими линиями рисунок в виде лепестков.

## Slide 5
По линиям, нанесённым простым карандашом, вырезаем лепестки ножницами в том количестве, которое необходимо для изготовления цветка.
Вырезанные лепестки кладём под пресс, чтобы исключить скручивание.

## Slide 6
Берём обрезь и ножовкой распиливаем её на отрезки нужные по размеру.
Придаём округлую форму заготовке, используя рубанок.

## Slide 7
Заготовку вставляем в патрон и поджимаем центром. Включаем станок и резцом обрабатываем заготовку до нужного диаметра. Просверливается отверстие диаметром 4-5 мм. на глубину 4-5мм. После обработки на поверхности заготовки ножовкой при вращении наносим бороздки, после чего заготовка отрезается.

## Slide 8
Выключаем станок. Зачищаем торцы наждачной бумагой.

## Slide 9
Берём клей и смазываем узкую часть лепестка. После чего вставляем в бороздку круглой заготовки. Следующий лепесток вклеиваем рядом с предыдущим так, чтобы край лепестка заходил друг на друга. Эту работу продолжаем до тех пор, пока все лепестки не заполнят окружность заготовки.

## Slide 10
Изделие готово. Можно его использовать для декорирования рамок, для составления цветочных композиций, панно.